Projeto de Irrigação por Aspersão

(baseado em Pereira, G.M. Aspersão Convencional. In: Miranda, J.H.; Pires, R.C.M. Irrigação. v.2. FUNEP: 2003. (Série Engenharia Agrícola)

1) Pretende-se irrigar a área da Figura a seguir com um sistema de irrigação por aspersão semiportátil.

Características do terreno

Área: 436 x 300 m = 13 ha

Comprimento da linha de sucção = 5m

Altura geométrica de sucção = 2m

Solo com textura argilosa

Dados climáticos

Município em Região semiárida

Estimativa da evapotranspiração de referência mensal (Penman-Monteith-FAO)

| Mês | N° de dias | Evapotranspiração de referência (mm) |
| --- | --- | --- |
| jan | 31 | 133,3 |
| fev | 28 | 126 |
| mar | 31 | 142,0 |
| abr | 30 | 126 |
| mai | 31 | 124 |
| jun | 30 | 117 |
| jul | 31 | 117,8 |
| ago | 31 | 117,8 |
| set | 30 | 108 |
| out | 31 | 117,8 |
| nov | 30 | 123 |
| dez | 31 | 133,3 |

Considere: Cultivar de feijão

Profundidade efetiva do sistema radicular = 47 cm

Fator de depleção para a cultivar = 0,44

Umidade do solo na capacidade de campo = 0,34 cm3/cm3

Umidade do solo no ponto de murcha permanente = 14,17 % (base de massa)

Densidade do solo = 1,2 g/cm3

Textura do solo = argilosa

Condutividade hidráulica saturada = 10,1 mm/h

Coeficientes de cultivo para a cultivar:

| Fase da cultura | Duração (dias) | Kc |
| --- | --- | --- |
| Germinação ao início da floração | 35 | 0,7 |
| Floração | 25 | 1,1 |
| Desenvolvimento de vagens à maturação | 20 | 0,95 |

Tubos a serem utilizados: PVC rígido

Valor do coeficiente de rugosidade da eq. de Hazen-Williams para PVC = 140

Eficiência do sistema de irrigação: 80%

Diâmetros internos de tubos de PVC disponíveis: 46,7; 70,5; 94,4; 108,4; 156,4 mm.

Para linha sucção, considere outros diâmetros: 120, 144 e 160 mm (com coeficiente C = 140)

Para linha sucção: comprimento = 5m e desnível = 2m

Aspersor já disponível na propriedade:

Bocais: 5,6 mm x 4,4 mm; Raio de alcance: 17 m

Coeficiente de descarga: 0,95; Espaçamento recomendado pelo fabricante: 18 m x 24 m

Pressão de serviço do aspersor: 320 KPa; Altura de subida do aspersora = 1m

Comprimento da linha de sucção: 5m

Desnível da linha de sucção: 2m

Jornada de trabalho = 12 horas

Tempo para mudança de posição = 30 minutos

A linha principal será situada na metade da área (sentido longitudinal)

O primeiro hidrante será colocado a 12 m do início da área a ser irrigada.

OBS.: Considere que o aspersor irriga efetivamente uma área igual a 60 % do seu raio de alcance! Ou seja, se for colocada linha lateral até o limite da área a ser irrigada, áreas vizinhas serão irrigadas. Isso não pode acontecer. É isso que condiciona o comprimento da linha principal.

Considere o 1° aspersor na metade do espaçamento

Faça um esboço para compreender qual o número de aspersores. Note que não se deve irrigar a área dos vizinhos! O aspersor irriga efetivamente uma área igual a 60 % do seu raio de alcance!

Pede-se:

- Calcular a lâmina líquida do projeto

- Calcular a lâmina bruta do projeto

- Calcular o turno de rega

- O aspersor é condizente com o solo? Explique.

- Tempo de irrigação

- Comprimento da linha principal e das linhas laterais

- Número de posições irrigadas por dia por lateral

- Número de posições a serem irrigadas por dia. OBS.: Nesse projeto, dentro do turno de rega, será usado 01 dia para manutenção do sistema. Portanto, o período de irrigação será igual a TR - 1. Assim, o número de posições a serem irrigadas por dia será a razão entre o número total de posições e o período de irrigação!!!

- Número de linhas laterais necessárias

- Número de aspersores por linha lateral

- Comprimentos e diâmetros comerciais da linha lateral com 2 diâmetros. São disponíveis comprimentos comerciais de 6 e 3 m.

- Pressão no início da linha lateral

- Diâmetros da linha principal com 3 diâmetros, usando o critério da velocidade.

- Diâmetro da linha de recalque

- Diâmetro da linha de sucção

- Altura manométrica do sistema

- Potência da bomba e Potência do motor