Lista de Exercícios – Aspersão (TEORIA)

1) Intensidade de aplicação do aspersor é a razão entre o volume de água aplicada por unidade de tempo e por unidade de área ocupada pelo emissor. Encontre uma equação baseada na vazão que represente esse enunciado.

2) Na irrigação por aspersão com laterais móveis, o tempo gasto para aplicação de água é diferente do tempo gasto por posição. O que diferencia?

3) No caso da aspersão semi-fixa não é interessante para o proprietário trabalhar com jornadas de trabalhos muito grandes. Qual a razão? Se você fosse indicar uma jornada de trabalho para esse tipo de sistema, escolheria a qual entre: 2, 4, 8 e 16 horas? Justifique.

4) Qual a razão para se trabalhar com linhas de derivação dividindo a área irrigada em duas, ao invés de linhas de derivação instaladas na extremidade da área?

5) Em um terreno com declividade nos dois sentidos, onde você posicionaria a linha lateral: no sentido do menor desnível ou no sentido do maior desnível? Justifique sua resposta.

6) Se você estivesse recalcando água para uma área irrigada, mediante uma tubulação de seção retangular, qual a equação (baseada nas dimensões do tubo) que usaria para verificar se a velocidade de escoamento da água está adequada?

7) A pressão no início de uma linha lateral deve considerar as pressões a serem fornecidas e os desníveis que devem ser superados pelo sistema. Detalhe os itens presentes numa equação de cálculo da pressão inicial da linha lateral.

8) Num sistema de aspersão com laterais móveis, uma maneira de agilizar o processo de mudanças de posição pressupõe o uso de linhas de espera. Pesquise sobre essas linhas e avalie se com o seu emprego o projeto pode ter tempo de irrigação igual ao tempo por posição.

9) Estabeleça um fluxograma para cálculo do diâmetro de uma linha lateral em aclive usando a equação de Hazen-Williams e o fator de correção de Christiansen.

10) Ao se calcular o turno de rega de um projeto e encontrar um valor fracionado é conveniente ajustar o intervalo entre as irrigações para um número inteiro. Nesse caso, deve-se ajustar a lâmina líquida de irrigação. Essa afirmação está correta? Se estiver, indique uma equação para ajustar a lâmina líquida a partir do turno de rega.

Questão Rápida: Um agricultor tem uma área (destaque em azul) de 2,5 ha (levantamento topográfico na Figura abaixo) e deseja instalar um sistema de aspersão convencional. Seu vizinho disponibilizou gratuitamente 2 tipos de aspersores (Aspersor A e Aspersor B), com a única exigência de não pressurizar a rede hidráulica por energia elétrica, pois oscilações de energia poderiam prejudicar sua criação de galinhas poedeiras. A disponibilidade de água não é problema. É possível ao agricultor usar o desnível topográfico para a irrigação? Qual seria o melhor aspersor para isso? Você considera ter todas as informações para dar seu parecer técnico? Justifique suas respostas.