Lista de Exercícios – Aspersão (Série didática n°011/ESALQ/1999)

1) Sendo dados:

SOLO:

Capacidade de campo = 32 g de água/100 g de solo

Ponto de murcha permanente = 16 g de água/100 g de solo

Densidade do solo = 1,3 g de solo por cm3 de solo

Velocidade de infiltração básica (VIB) = 11,5 mm/h

CULTURA:

Profundidade efetiva do sistema radicular = 30cm

Fator de disponibilidade de água no solo para a cultura = 0,5

ASPERSOR:

| Aspersor | Espaçamento | Vazão (m3/h) |
| --- | --- | --- |
| A | 18 X 24 m | 6,48 |
| B | 18 x 18 m | 4,356 |
| C | 12 x 18 m | 2,268 |
| D | 12 x 12 m | 2,304 |

Eficiência do sistema: 80%

Pede-se:

a) Escolher entre os aspersores A, B, C e D o mais indicado para se usar no presente solo.

b) Calcular a lâmina bruta a ser irrigada.

c) Determinar o tempo de irrigação necessário para que o aspersor escolhido no “item a” aplique a lâmina bruta calculada no item b.

Resposta: aspersor C (ia=10,5mm/h); 39mm; 3h e 43min

2) Sendo dados:

Eficiência de aplicação do sistema = 75%

SOLO:

θ cc = 0,40 cm3 água por cm3 de solo

θ crítico = 0,32 cm3 água por cm3 de solo

VIB = 16 mm/h

CULTURA:

Profundidade efetiva do sistema radicular = 30 cm

ASPERSOR:

Bocais = 10 mm x 7,2 mm

Pressão de serviço = 35 mca

Espaçamento = 24 m x 30 m

Assumir coeficiente de descarga (Cd) igual a 0,90

Pede-se:

a) Estimar a vazão do aspersor

b) Determinar a intensidade de aplicação

c) Verificar se existe risco de ocorrência de ‘run off’ (escoamento superficial)

d) Calcular a lâmina bruta de irrigação necessária para elevar a umidade do solo à capacidade de campo

e) Calcular o tempo de aplicação necessário para elevar a umidade do solo à capacidade de campo

Resposta: 10,125 m3/h; 14,06 mm/h; Não. Ia<VIB; 32mm; 2 h e 17 min

3) Sendo dados:

Esboço da área e da linha principal (com 16 válvulas de derivação)

Capacidade real de água = 27mm

Evapotranspiração da cultura no período de maior demanda = 5mm/dia

Aspersor:

Vazão de 7,56 m3/h

Espaçamento: 24 x 30 m

Mão-de-obra:

Número de horas de trabalho/dia: 8 horas

Folga de 1 dia por turno de rega

Tempo para mudança de uma linha lateral = 0,5h

Eficiência de aplicação = 75%

Pede-se:

a) Turno de Rega

b) O tempo de aplicação por posição de lateral

c) O número de Laterais

Resposta: 5 dias; 3,43 h; 4 laterais

4) Na Figura abaixo encontra-se representada uma linha lateral com 5 aspersores

Sendo dados:

Vazão de cada aspersor: 6m3/h

Pressão de serviço: 40 mca

Variação admissível de pressão: 20% da pressão de serviço

Tubulação de aço zincado (C = 120)

Declividade: em nível

Altura do aspersor: 1m

Pede-se:

a) o diâmetro teórico da tubulação

b) diâmetro comercial imediatamente superior

c) pressão na entrada da linha lateral para que a pressão de serviço seja proporcionada aproximadamente no meio da linha, utilizando o diâmetro comercial escolhido anteiormente.

Resposta: 68,8mm; 75mm; 44,9mca.

5) Refazer o exercício anterior considerando:

a) um aclive de 3,5%. Resposta: 94,6mm; 100mm; 45,1mca

b) um declive de 3,5%. Resposta: 61,1mm; 75mm; 41,8 mca

6) Em uma área agrícola será instalado um sistema de irrigação por aspersão convencional. A linha principal dividirá a área em duas partes, de forma que a linha lateral à esquerda terá 78m e a lateral à direita terá 84m; em ambos os lados deve-se ter o mesmo número de aspersores. A linha principal foi instalada em aclive de 5%. A distância entre o primeiro hidrante e o conjunto motobomba é de 50m. A primeira linha lateral está instalada em espaçamento inteiro. As linhas laterais estão instaladas no sentido das curvas de nível, em declividade nula. São instalados 9 pontos de derivação de água para cada lado da área. A vazão de cada aspersor será de 2,6m3/h; sua pressão de serviço será de 3,0kgf/cm2 e seu espaçamento de 18 x 24m. A altura de subida do aspersor é de 1m.

Será utilizada tubulação de PVC (C = 150; Hazen-Williams):

| Diâmetro nominal (mm) | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro interno (mm) | 46,7 | 70,5 | 94,4 |

A altura de sucção é de 3,0m e a perda de carga nessa tubulação foi previamente calculada em 0,5mca.

O rendimento da bomba que será utilizada é de 60%.

Critérios de dimensionamento:

Lateral: variação de pressão ≤ 20% PS

Principal e Adutora (recalque): critério da velocidade (1,5 a 2,0 m/s)

Considerar perdas localizadas como 5% da altura manométrica.

Pede-se:

a) Diâmetro da lateral

b) Pressão no início da lateral

c) Diâmetro da principal e adutora

d) Perda de carga na principal + adutora

e) Altura manométrica total (incluindo perdas localizadas)

f) Potência nominal do motor elétrico comercial.

Resposta: 41,7mm/50mm; 33,6mca; 75mm (v=1,85m/s); 11,7mca; 65,2 mca; 12,5 cv.

7) Uma linha lateral de alumínio (C = 130) com diâmetro interno de 74mm contém 20 aspersores espaçados de 18m, com diâmetros de bocais de 4,6 x 5,0 mm, coeficiente de descarga igual a 0,90, operando com pressão de serviço recomendada de 35mca. Considere que a lateral esteja em nível e que o aspersor esteja posicionado a 18m do início da linha.

a) Qual a pressão necessária no início da linha lateral, estando os aspersores à 2,0 m de altura?

b) Qual a variação de pressão entre o primeiro e o último aspersor?

c) Esta linha está dimensionada corretamente? Caso não esteja, qual deveria ser o diâmetro mínimo desta linha?

Resposta: PI=59,6 mca; 30,1 mca; Não. Diâmetro teórico de 100mm.

8) Encontre o comprimento máximo da linha lateral, considerando:

Aspersor:

Vazão= 7,56 m3/h

Pressão de serviço = 35mca

Espaçamento = 24 x 30m

Linha Lateral:

Material: aço zincado (C = 120)

Diâmetro máximo da lateral: 4” – diâmetro interno: 100mm

Variação de pressão admitida: 20% PS

Considerar o primeiro aspersor a 12 m da linha principal

a) Lateral em nível

b) Lateral em declive de 5%

c) Lateral em aclive de 5%

Resposta: 204m; 348m; 108m.

9) Deseja-se escolher um modelo de aspersor para uma linha lateral com 18 saídas espaçadas de 12m, com a primeira a 6m do início, disposta no campo segundo um declive de 0,012m/m. Imagine uma situação teórica onde os modelos disponíveis fornecem aproximadamente a mesma vazão, mas operam a pressões de serviço diferentes. Supondo que a perda de carga numa tubulação de diâmetro igual a da linha lateral, mas que conduz vazão total ao longo de todo o percurso, seja de 0,094mca/m, segundo a fórmula de Hazen-Williams, calcule a menor pressão de serviço permitida ao aspersor escolhido para que se respeite o critério: variação de pressão na lateral ≤ 20%.

Resposta: 2,3 kgf/cm2.

10) Deseja-se montar uma linha lateral (em nível) de um sistema portátil de aspersão com tubos de PVC de 3” (diâmetro interno de 75mm, coeficiente de rugosidade C = 150), apresentando 20 aspersores modelo ZE-30 espaçados de 18 x 18 m. A pressão de serviço é 35mca. O primeiro aspersor ficará a 12m da linha principal.

Pergunta-se:

Qual o maior diâmetro de bocal que deve ser utilizado no aspersor, para que não ocorra uma variação maior do que 10% na vazão entre o primeiro e o último aspersor?

Observação: a VIB do solo não é fator limitante no projeto.

Resposta: 5mm (vazão máxima 1,69m3/h)

1 kgf/cm2 ≈1 atm ≈ 10mca ≈ 100 kPa

Referência: Série didática n°011/ESALQ/1999.