Exercício de Manejo da Irrigação

1) (Carvalho e Oliveira) Com base nos dados meteorológicos apresentados na tabela a seguir, determine a necessidade hídrica de uma cultura, no período de 10 a 20 de agosto, considerando:

Kc da cultura = 1,1 no período

Profundidade efetiva do sistema radicular = 40 cm

Disponibilidade total de água = 1,4 mm/cm

Turno de Rega Fixo = 3 dias

Corrigir a ETc a partir do coeficiente Ks:

LAA – lâmina de água atual, mm

CTA – capacidade total de água, mm

| Data | Precipitação (mm) | EV (mm) | Kp | ET0 (mm) | Kc | ETc (mm) | LAA_inicial (mm) | nova LAA (mm) | Ks | ETC ajustada (mm) | LAA_final (mm) |  | IRN (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/ago | 0 | 3,84 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/ago | 0 | 3,66 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/ago | 0 | 3,66 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/ago | 0 | 2,97 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14/ago | 0 | 4,02 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/ago | 0 | 5,00 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16/ago | 0 | 5,50 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17/ago | 0 | 5,81 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/ago | 0 | 4,50 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/ago | 0 | 5,00 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/ago | 0 | 5,20 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atenção: a cada 3 dias, há irrigação. Portanto, a LAA voltará para CTA. As irrigações são feitas no início de cada dia.

OBS: Note que não tratamos de fator de depleção ou umidade crítica... Isso já está considerado no Turno de Rega calculado...

Considere que a primeira irrigação se deu no dia 10 de agosto.

2) (Carvalho e Oliveira) Utilizando o método tensiométrico, determine a necessidade hídrica de uma cultura, no período de 02 a 08 de maio, considerando as seguintes informações:

Curva característica da água no solo

; umidade em cm3/cm3, tensão em kPa

; umidade em cm3/cm3, tensão em kPa

= tensão da água no solo:::: valor positivo

Profundidade do sistema radicular = 30 cm

Turno de rega fixo = 3 dias

Tensão equivalente à umidade na capacidade de campo = 30 kPa

OBS.: Os tensiômetros estão instalados nas profundidades de 10 e 30 cm, representando, portanto, as camadas de 0-20 e de 20 a 40 cm.

Considere que no dia 02/05, o solo estava na capacidade de campo.

Considere que a Lâmina de Água Atual é a soma das lâminas definidas para cada tensiômetro e suas respectivas profundidades... mas, os cálculos devem ser conduzidos até a profundidade efetiva do sistema radicular...

| Data | Precipitação (mm) | Tensão (kPa): 0-20 cm | Tensão (kPa): 20-40 cm | IRN (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/mai | 0 | 30 | 30 |  |
| 03/mai | 0 | 37 | 39 |  |
| 04/mai | 0 | 42 | 45 |  |
| 05/mai | 0 | 31 | 30 |  |
| 06/mai | 0 | 45 | 44 |  |
| 07/mai | 0 | 52 | 51 |  |
| 08/mai | 0 | 30 | 31 |  |
| 09/mai | 3 | 28 | 27 |  |
| 10/mai | 0 | 31 | 32 |  |

Obviamente, a máxima retenção da água no solo pode ser estimada a partir da umidade em cm3/cm3, para a tensão na capacidade de campo...

Assim, a IRN será a diferença entre a lâmina atual de água (acumulada no turno de rega, ou seja a LAA) e a lâmina correspondente à capacidade de campo (CTA)...

Lembrar que lâmina é o produto da umidade volumétrica pela profundidade da camada de solo...

3) (Frizzone) Exemplo de manejo da irrigação por cálculo da evapotranspiração com turno de rega variável

Considere o manejo da irrigação na cultura do feijoeiro, com turno de rega variável, durante o período de pleno desenvolvimento vegetativo, utilizando o sistema de irrigação por aspersão. Neste exemplo será utilizado o tanque classe A para o cálculo da evapotranspiração de referência e o manejo será baseado na ETc. Também será considerado que não há necessidade de lixiviação de sais. Para este período, considere os seguintes dados:

Fase atual: Período de pleno desenvolvimento vegetativo da cultura: 64 a 80 dias após a emergência (DAE)

Kc no estádio = 1,2

Profundidade efetiva das raízes (z) = 0,40 m

Fator de depleção da água no solo (f) = 0,30

Umidade do solo na capacidade de campo (UCC) = 0,22 g/g

Umidade do solo no ponto de murcha permanente (UPMP) = 0,13 g/g

Densidade global do solo (dS) = 1,4 g/cm3

Calcule a CTA e a CRA

Calcule quanto o solo deve manter de armazenamento de água sem que a planta entre em estresse prejudicial ao seu rendimento (diferença entre CTA e CRA)

Assim, toda vez que houver uma redução da Lâmina de Água Atual no solo correspondente à essa diferença, deve-se fazer nova irrigação

IRN = LAA quando se identifica o momento crítico (diferença aceitável entre CTA e CRA)

Responda considerando os dados de entrada e as variáveis de saída previstas na tabela a seguir.

Outra dica: Se LAA > CTA após uma chuva ou irrigação, significa que o solo está com água “gravitacional”, sujeita à drenagem. Assim, depois dessa drenagem: LAA será CTA (isso deve ser considerado no cálculo/planilha!!!)

Veja a última coluna...

Note que diferentemente do Exercício 1 não está sendo considerado o fator ks no ajuste da ETc. Faça esse ajuste em nova planilha e depois discorra se o fator ks deve ser usado nesse problema ou não.

| DAE | EV | Kp | ET0 | Kc | ETC | PE | LAA Inicial | LAA Final | LAA Crítica | IRN (CTA - LAA) | Nova LAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) |  | (mm) |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36,10 |  | 14,3 | 50,4 |
| 64 | 5,67 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 5,23 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3,41 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 2,74 | 0,85 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | 4,70 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 4,56 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2,56 | 0,75 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 71 | 3,00 | 0,75 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 72 | 3,33 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 4,67 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 4,32 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 5,09 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 3,62 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 3,33 | 0,75 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 78 | 4,51 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 5,77 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 5,49 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |